## Slide 1: Arduino Básico
Módulo II
Eletrônica Básica
Prof. Eng. Fábio Garcez Bettio - www.bettech.com.br

## Slide 2: Níveis Lógicos
Desligado (0 = 0v) / Ligado (1 = 5V)
Falso (0)
Verdadeiro (1)
0V (-)
5V (+)
0V (-)
5V (+)

## Slide 3: Tristare
Sistemas Digitais
  0 = 0V (GND/terra)
  1 = 5V (ou menos)
  ∞ = aberto
5V
GND
C1
C2
0
5V
C1
C2
1
GND
5V
C1
C2
∞
GND
5V (+)
5V
C1
C2
0 ou 1
GND
Circuito Integrado

## Slide 4: Circuitos Integrados
0V
5V
1001110001111000
10100110001100
Sistemas Digitais
  0 = 0V (GND ou Terra)
  1 = 5V (ou menos)
  ∞ = aberto

## Slide 5: Protoboard

## Slide 6: Circuitos simples
LED + resistor + bateria + chave

## Slide 7: Eletrônica Analógica
Sinal Analógico

## Slide 8: Aplicações

## Slide 9: Exemplos de conversor AD
potenciômetro/joystick

## Slide 10: Acionamento de cargas com PWM
LEDs
Motores *
Alto-falante *
* Necessita de drives de potência ou amplificadores

## Slide 11: Arduino
Surgiu na Itália em 2005
Placa + Microcontrolador
Plataforma de código aberto
Fácil uso (USB), não necessita de conhecimentos profundos de eletrônica
Usado por artistas, designers, hobbistas, entusiastas, entre outros
Sistema Modular
Diversos modelo e shields
Microcontrolador
Microprocessador

## Slide 12: Shields
Expansão de Ios
Ethernet (rede)
LCD
Touch
SD Card (cartão de mem.)
Wifi
Bluetooth

## Slide 13: Outros Shields
GPS
Acelerômetro
Luxímetro
Controle motor DC
Sensor ultra som
Joystick

## Slide 14: Ambientes de Desenvolvimento

## Slide 15: Software
Arduino - IDE (http://arduino.cc/en/Main/Software)
  Recomendado Arduino 1.0.5 Windows Installer
Fritzing – prototipagem (http://fritzing.org/download/) opcional

## Slide 16: Interface
VERIFICA
ENVIA P/ PLACA
NOVO
ABRIR
SALVAR
MONITOR
AREA CODIGO
AREA STATUS

## Slide 17: Seleção da Placa e porta

## Slide 18
USB
Alimentação externa
IOs(Entradas e Saídas)
Microcontrolador, memória RAM, memória flash.

## Slide 19: Montagem com Arduino
Cuidados
Líquidos
Ferro de solda
Curto circuito
Componentes grandes
Poeira e umidade

## Slide 20: Programa Exemplo 1
int led = 3;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(led, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(led, LOW);
delay(1000);
}

## Slide 21: Programa Exemplo 2
Acionando um LED com um botão
const int botPin = 2;
const int ledPin = 3;
int botEstado = 0;
void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(botPin, INPUT);
}
void loop(){
botEstado = digitalRead(botPin);
if (botEstado == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
}
else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

## Slide 22: Programa Exemplo 3
Efeito Super Máquina com LEDs
int led_ini = 3;
int led_fim = 7;
int led = 0;
void setup() {
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
}
void loop() {
for(int led = led_ini ; led <= led_fim ; led++)
{
digitalWrite(led, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led, LOW);
}
for(int led = led_fim ; led >= led_ini ; led--)
{
digitalWrite(led, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(led, LOW);
}
}

## Slide 23: Programa Exemplo 4
VU de LED com leitura de um sinal analógico – potenciômetro
int led1 = 3;int led2 = 4;int led3 = 5;int led4 = 6;
int led5 = 7;int sensorPin = 0;
int sensorValor = 0;int valor = 0;
void setup()
{
pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT);
pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT);
pinMode(led5, OUTPUT);
}
void loop()
{
sensorValor = analogRead(sensorPin);
valor = sensorValor / (1024/5);
if(valor>0)
digitalWrite(led1, HIGH);
else
digitalWrite(led1, LOW);
if(valor>1)
digitalWrite(led2, HIGH);
else
digitalWrite(led2, LOW);
if(valor>2)
digitalWrite(led3, HIGH);
else
digitalWrite(led3, LOW);
if(valor>3)
digitalWrite(led4, HIGH);
else
digitalWrite(led4, LOW);
if(valor>4)
digitalWrite(led5, HIGH);
else
digitalWrite(led5, LOW);
}

## Slide 24: Programa Exemplo 5
Fade (File>Examples>Basics>Fade)
int led = 3;
int brightness = 0;
int fadeAmount = 5;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
analogWrite(led, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount ;
}
delay(30);
}

## Slide 25: Programa Exemplo 6
Fade com Potenciômetro
int led = 3;
int sensorPin = 0;
int sensorValor = 0;
void setup()
{
pinMode(led, OUTPUT);
}
void loop()
{
sensorValor = analogRead(sensorPin);
// Valores de 0 a 1023
analogWrite(led, sensorValor/4);
}